## Slide 1
TEAM NEON · 2026 PNU CSE Tech Week
사과를 모두 찾는
자율 탐색 로봇
TurtleBot3 Burger · Webots R2025a 사전 지도 없이 탐색하고, 찾고, 돌아온다
실제 지도 Display를 단순화한 모습
Notes: Team Neon 발표를 시작하겠습니다. 저희는 지도 없이 집 안을 탐색해 사과를 모두 찾고 돌아오는 로봇을 만들었습니다.

## Slide 2
미션
지도도, 사과 위치도, 사과 개수도 모르는 상태에서 시작합니다
출발
미지 공간 탐색
사과 발견 · 접근
출발점 복귀
시작 방향 정렬
센서
LiDAR · 카메라 · IMU · 휠 엔코더
사용 금지
GPS · 나침반 · Ground truth
방해 요소
디코이 사과 · 가구 · 보행자
Notes: 로봇은 출발점에서 시작해 모르는 공간을 탐색하고, 목표 색 사과를 찾아 접근한 뒤 출발점으로 돌아와 처음 방향으로 정렬합니다. GPS와 나침반은 쓸 수 없습니다.

## Slide 3
사과 2개에서, 있는 사과 모두로
개수를 모르면 집 전체를 빠짐없이, 반복 없이 돌아봐야 합니다
기존 방식
개선
가장 가까운 Frontier 셀로 이동
Frontier 구역 + 점수로 목적지 선택
통과 가능 / 불가능 이진 지도
벽에서 멀수록 싼 연속 Costmap
반경을 줄여 가며 BFS 재시도
A* + 대각선 모서리 충돌 검사
사람이 지나가면 목표 재계산
DWA가 피하고, 막힐 때만 재계획
Notes: 처음 코드는 빨간 사과 2개를 찾으면 바로 돌아오는 방식이었습니다. 개수를 모르는 상황에서 모두 찾으려면 탐색 효율이 중요해서, 목표 선택·지도·경로·사람 대응 네 가지를 바꿨습니다.

## Slide 4
시스템 흐름
목표는 천천히, 주행은 빠르게: 전역 목표와 지역 회피를 분리
지도·카메라 갱신
Frontier 구역 생성
점수 평가
Global Goal 고정
360° 관찰 → 다음 목표
목표 도달?
DWA 주행 · 사람 회피
Costmap A* 경로
Global Goal: 정보가 많은 구역 하나를 골라 최소 15초 유지
Global Path: Costmap 위 A*, 경로가 2초 이상 실제로 막혔을 때만 다시 계산
Local Planner: DWA가 매 순간 사람과 장애물을 피하거나 멈춤
Notes: 지도를 갱신하고, Frontier 구역을 만들고, 점수로 목표를 고른 뒤 A*로 경로를 만들고 DWA로 주행합니다. 사람이 잠깐 지나가도 목표는 바꾸지 않고 DWA가 피합니다.

## Slide 5
목적지는 거리가 아니라 점수로
갈 수 있으면서, 새로 볼 것이 많은 곳
score = 2.0 × 정보량 − 1.0 × 경로비용 − 1.5 × 재방문 − 2.0 × 위험
+2.0
정보량
반경 3 m 안에서 새로 보이는 미지 공간 넓이
−1.0
경로비용
직선거리가 아닌 A* 실제 경로 비용
−1.5
재방문
여러 번 지나간 지역은 감점
−2.0
위험
벽·좁은 통로에 가까운 경로는 감점
Notes: 목적지는 정보량, 경로비용, 재방문, 위험을 함께 따진 점수로 고릅니다. 가까워도 새로 볼 것이 없는 곳보다, 조금 멀어도 새 공간이 많이 보이는 곳을 고릅니다.

## Slide 6
Costmap + A*
넓은 길은 가운데로, 좁은 길은 필요할 때만
장애물 · 통과 불가
충돌 경계 · 통과 불가
Inflation 0.55 m · 통과 가능 · 높은 비용
넓은 빈 공간 · 낮은 비용
미지 공간 · 통과 제한
A* 이동 비용
g(next) = g(cur) + 거리 × 평균 칸 비용
칸 비용 = 1 + 4.0 × Inflation 위험 + 0.8 × 재방문
휴리스틱: 목표까지 직선거리
대각선 이동은 양옆 칸도 비었을 때만 → 장애물 모서리를 관통하지 않음
Notes: 지도를 통과 가능·불가능 둘로만 나누지 않고, 벽에서 가까울수록 비용이 커지는 Costmap을 만들었습니다. 그 위에서 A*를 돌리면 넓은 길은 가운데로 가고, 대각선 모서리 충돌도 막을 수 있습니다.

## Slide 7
판단 근거가 보이는 지도
로봇이 왜 그 목적지를 골랐는지 화면에서 바로 확인
흰색
장애물
빨강 / 분홍
충돌 경계 / Inflation
회색
확인된 빈 공간
검정
미지 공간
청록
Frontier 구역
초록
Global Goal
노랑
A* 전역 경로
주황
DWA 예상 궤적
파랑
실제 이동 기록
실행 화면 캡처를 여기에 넣어 주세요
Notes: 지도 Display에 장애물, Costmap, Frontier, 선택한 목표, A* 경로, DWA 궤적을 색으로 구분해 보여줍니다. 오른쪽에 실제 실행 화면을 넣어 설명하면 됩니다. 감사합니다.